Lycée Joliot-Curie / Rennes	FICHE DE COURS / Les composants	SIN / CC-R6
Les résistances - 6 – Pont de Wheatstone

Objectifs : les ponts de Wheatstone permettent de mesurer finement des températures, des masses ...
Principe : Ils utilisent le principe de variation de résistance liée à la température ou à la pression.
Prérequis : pont diviseur.

R1
R3
R2
R4
# On mesure ensuite la différence de potentiel entre VA et VB
# Schéma général
La tension de sortie du pont de Wheatstone est la tension différentielle VA-VB.
Le pont de Wheatstone peut se voir comme deux ponts diviseurs

V_A = R_2 over {R_1 + R_2} times V_DC

R1
R2

R3
R4

V_B = R_4 over {R_3 + R_4} times V_DC

V_A-V_B = (R_2 over {R_1 + R_2} - R_4 over {R_3 + R_4}) times V_DC

On a parmi ces 4 résistances au moins une résistance variable, la résistance varie suivant la température, la masse appliquée, la pression …

On a donc un point de repos qui correspond à un pont équilibré soit VA-VB = 0, comme la tension VDC est non nulle, cela correspond à V_A-V_B = 0 dlrarrow R_2 over {R_1 + R_2} = R_4 over {R_3 + R_4} dlrarrow R_2 times (R_3 + R_4) = R_4 times (R_1 + R_2) dlrarrow R_2 times R_3 = R_1 times R_4
## Cas particulier

### Montage simple
V_A = {R +%DELTA R} over {R + %DELTA R +R} times V_DC ={R +%DELTA R} over { 2 R + %DELTA R} times V_DC V_B = R over {R + R} times V_DC = 1 over 2 times V_DC
V_A – V_B = {R +%DELTA R} over { 2 R + %DELTA R} times V_DC - 1 over 2 times V_DC = {2 times (R +%DELTA R)-(2 R + %DELTA R)}over{2 times(2 R + %DELTA R)} times V_DC
V_A – V_B = {2 R + 2 %DELTA R - 2 R - %DELTA R} over {2 times(2 R + %DELTA R)} times V_DC = {%DELTA R} over {2 times(2 R + %DELTA R)} times V_DC

Si ΔR est petit devant R ( ΔR<<R) alors 2 R + ΔR ≈ 2 R ;

V_AB = V_A – V_B = {%DELTA R} over {2 times(2 R + %DELTA R)} times V_DC approx {%DELTA R} over{4 times R} times V_DC

Ce pont de Wheatstone sera nécessairement relié à un circuit spécialisé qui amplifiera ce signal VAB .
### Circuit spécialisé HX711

2.7~5.5V

VBG

PGA

Gain = 32, 64, 128
24-bit
Σ∆

ADC
Input

MUX
Digital

Interface

Analog Supply Regulator
Internal

Oscillator
Bandgap Reference
HX711
XI
XO
DOUT
PD_SCK
RATE
BASE
VSUP
DVDD
INB-
INB+
INA-

INA+
To/From

MCU

AVDD

AGND
Load cell

Fig. 1 Typical weigh scale application block diagram

VFB
R
2
R
1
0.1uF

10uF

S8550
VAVDD
V
SUP

Le pont de Wheatstone est représenté
par Load cell
Le signal VAB arrivera sur INA+, INA-

Suivant le type de capteur, on pourra choisir
un gain de 32, 64 ou 128.

La sortie se fait avec une liaison série synchrone spécialisée : signaux PD_SCK et Dout
### Montage double pour des jauges de contrainte.
V_A = {R +%DELTA R} over {R + %DELTA R +R} times V_DC ={R +%DELTA R} over { 2 R + %DELTA R} times V_DC
V_B = R over {R + R + %DELTA R} times V_DC = R over {2 R + %DELTA R } times V_DC
V_A - V_B = {R+ %DELTA R} over {2 R + %DELTA R} times V_DC - R over {2 R + %DELTA R } times V_DC = { %DELTA R} over {2 R + %DELTA R} times V_DC

Si ΔR est petit devant R ( ΔR<<R) alors 2 R + ΔR ≈ 2 R ;

V_AB = V_A – V_B = {%DELTA R} over {2 R + %DELTA R} times V_DC approx {%DELTA R} over{2 times R} times V_DC
Soit une tension double au montage précédent.
Attention il faut que le montage mécanique soit très bien fait pour que l’effort soit le même sur les 2 jauges de contraintes.
## Montage avec 4 jauges de contrainte
R₁ = R – Δ R compression la résistance diminue
R₂ = R + Δ R extension la résistance augmente
R₃ = R – Δ R ; R₄ = R + Δ R
V_"+" = R_3 over {R_3 +R_4} times V_EX = {R - %DELTA R} OVER {R - %DELTA R +R + %DELTA R } TIMES V_EX = {R - %DELTA R} OVER { 2 TIMES R} TIMES V_EX V_"-" = R_2 over {R_1 +R_2} times V_EX = {R + %DELTA R} OVER {R + %DELTA R +R - %DELTA R } TIMES V_EX = {R + %DELTA R} OVER { 2 TIMES R} TIMES V_EX V_0 = V_"+" - V_"-" = {R - %DELTA R} OVER { 2 TIMES R} TIMES V_EX - {R + %DELTA R} OVER { 2 TIMES R} TIMES V_EX = {R - %DELTA R - R - %DELTA R} OVER { 2 TIMES R} TIMES V_EX = {-2 times %DELTA R} OVER { 2 TIMES R} TIMES V_EX ={- %DELTA R} OVER R TIMES V_EX

Attention Il faut que les efforts soient identiques sur les 4 jauges !

R₂
R₁
R₄
R₃
Extension
Extension
Compression
Compression
+
VEX
-

-
+
V₀

À voir !

http://bts2m.free.fr/TP_Arduino/Doc/Fiche%20Calcul%20Sensi.pdf

Pente négative ? Page 2/2